## Slide 1: 第1章 嵌入式系统概论b

## Slide 2
提纲
嵌入式系统概念
嵌入式系统发展历程
嵌入式系统构成要素
嵌入式应用领域

## Slide 3
提纲
嵌入式系统概念
嵌入式系统发展历程
嵌入式系统构成要素
嵌入式应用领域

## Slide 4: 什么是嵌入式系统？
嵌入式系统：
  嵌入式系统是一种电气/电子-机械系统，设计用于执行特定的功能，是专用硬件与固件（软件）的结合
  嵌入式系统通过裁剪来满足特定的应用需求。

## Slide 5: 计算机应用领域的划分
桌面通用型
高端服务型
小型专用型

## Slide 6
嵌入式系统与桌面通用系统的区别(1/7)
嵌入式系统中运行的任务是专用而确定的
  心脏监视器只需运行信号输入、信号处理、心电图显示任务
  如要更改任务，需要对整个系统进行重新设计或在线维护
桌面通用系统需要支持大量的、需求多样的应用程序
  对系统中运行的程序不作假设
  程序升级、更新等方便

## Slide 7
嵌入式系统与桌面通用系统的区别(2/7)
嵌入式系统往往对实时性提出较高的要求。
  实时系统：指系统能够在限定的响应时间内提供所需水平的服务。（POSIX 1003.b ）
  嵌入式实时系统可分为：
    强实时型：响应时间μs～ms级；
    一般实时：响应时间ms～s级；
    弱实时型：响应时间s级以上。

## Slide 8
嵌入式系统与桌面通用系统的区别(3/7)
嵌入式系统中使用的操作系统一般是实时操作系统
嵌入式实时操作系统数量众多，如：
  VxWorks
  Windows CE
  pSOS
  QNX
  uc／OS
国产嵌入式实时操作系统，如：
  HOPEN
  DeltaOS
  。。。OS

## Slide 9
嵌入式系统与桌面通用系统的区别(4/7)
嵌入式系统运行需要高可靠性保障，比桌面系统的故障容忍能力弱很多
嵌入式系统需要忍受长时间、无人值守条件下的运行
嵌入式系统运行的环境恶劣

## Slide 10
嵌入式系统与桌面通用系统的区别(5/7)
嵌入式系统大都有功耗约束
  如：珍贵文物微气象环境监测
    要求1分钟采样一次，每个采样节点采用电池供电，1年更新一次。采用常规的方法，能量只能持续工作5天！
    引入间歇工作方式，从而降低功耗，节省能量。
    WSN（无线传感网）节点一般能工作1-2年

## Slide 11
嵌入式系统与桌面通用系统的区别(6/7)
嵌入式系统比桌面通用系统可用资源少得多
  为降低系统成本，降低功耗，嵌入式系统的资源配置遵循够用就行！
  因此早年的嵌入式系统的主题是“裁剪”
  随着集成化模块化趋势，目前某些领域的嵌入式系统，如刀片式路由器，其可用资源接近甚至超过桌面通用系统
嵌入式系统的开发需要专用工具和特殊方法
  开发：交叉编译、交叉链接
  调试：仿真器、虚拟机
  更新：在线升级等

## Slide 12
嵌入式系统与桌面通用系统的区别(7/7)
嵌入式系统开发是一项综合的计算机应用技术
  系统结构：状态控制器、中断控制器处理
  汇编语言：操纵外围设备、端口
  操作系统：设置运行任务、通讯、互斥
  编译原理：交叉编译、bootloader加载

## Slide 13
提纲
嵌入式系统概念
嵌入式系统发展历程
嵌入式系统构成要素
嵌入式应用领域

## Slide 14: 嵌入式系统的发展历程
嵌入式系统出现于20世纪60年代，40多年来随着计算机技术、电子信息技术的发展，嵌入式系统的各项技术蓬勃发展，市场迅猛扩大，已深入生产和生活的各个角落。
嵌入式系统发展的三个阶段
  嵌入式系统的出现和兴起 （1960－1970）
  嵌入式系统走向繁荣，软件、硬件日臻完善（1971－1989）
  嵌入式系统应用走向纵深化发展 （1990－至今）

## Slide 15
嵌入式系统的出现和兴起
第一代电子管计算机(1946～1957年)，无法满足嵌入式计算所要求的体积小、重量轻、耗电少、可靠性高、实时性强等一系列要求。
60年代，第二代晶体管计算机系统开始应用：
  第一台机载专用数字计算机是美国海军舰载轰炸机“民团团员”号研制的多功能数字分析器(Verdan)。
  1962年美国乙烯厂实现了工业装置中的第一个直接数字控制。
1965～1970年，第三代集成电路化计算机系统应用：
  第一次使用机载数字计算机控制：1965年发射的Gemini3号
  第一次通过容错来提高可靠性：1968年阿波罗4号、土星5号。

## Slide 16
嵌入式系统走向繁荣，软、硬件日臻完善
嵌入式系统的大发展是在微处理问世之后：
  1971年11月，Intel公司推出了第一片微处理器Intel4004。
  人们再也不必为设计一台专用机而研制专用的电路、专用的运算器了，只需以微处理器为基础进行设计。
  1976年，第一个单片机Intel 8048出现。
  1982年，第一个DSP出现，比同期的CPU快10～50倍。
  80年代后期，第三代DSP芯片出现。
软件技术的进步使嵌入式系统日臻完善：
  早期嵌入式系统：采用汇编语言，基本不采用操作系统
  硬件的提升
  软件技术发展

## Slide 17
嵌入式系统应用走向纵深化发展
应用充分普及：工业控制、数字化通讯、数字化家电
  汽车：50个以上嵌入式微处理器
  飞机：70个以上嵌入式系统
嵌入式微处理器32位、64位、128位
嵌入式实时操作系统使用比率越来越高
  早期：10％；90年代初：30％；目前：80～90％
嵌入式系统开发工具越来越丰富
嵌入式系统产业链形成

## Slide 18
马达
控制器
车灯
尾灯控制系统
后车门控制系统
前车门控制系统
座椅控制系统
发动器控制系统
所有的控制系统都是一个完整的嵌入式系统

## Slide 19: 两大分支

## Slide 20: 嵌入式软件市场规模
全球规模600亿美元，过去三年中，年均增长速度超过12.5%。
    2016年左右的数据
国内，2009年嵌入式软件规模300亿元以上，过去三年中，年均增长速度超过20%，预计未来三年高达25%。
    2016年左右的数据

## Slide 21: 全球分工与格局
美国——掌握了最先进的软件技术，控制着软件开发平台和软件工具，在全球软件产业链中居于领先地位。
日本、英国、法国、德国——充分利用本国信息化的机遇，大力发展系统软件、开发工具软件以及行业应用软件，在某些系统软件领域和软件应用领域具有全球竞争优势。
欧盟——在通讯软件、多媒体技术等若干重要领域也对美国的竞争优势形成了挑战。
印度、爱尔兰、韩国、中国——软件代工主要承担国

## Slide 22
提纲
嵌入式系统概念
嵌入式系统发展历程
嵌入式系统构成要素
嵌入式应用领域

## Slide 23: 嵌入式系统结构
嵌入式系统一般由嵌入式微处理器、外围硬件设备、嵌入式操作系统（可选），以及用户的应用软件系统等四个部分组成

## Slide 24
一个典型的嵌入式系统应用

## Slide 25: 嵌入式系统构成

## Slide 27: 嵌入式系统处理核心
晶体管逻辑电路
中小规模IC逻辑电路
大规模IC逻辑电路
微处理器
DSP
单片机
FPGA技术
ASIC
SOC
演 化
嵌入式处理器
嵌入式微控制器
（MCU）
嵌入式DSP处理器
（DSP）
嵌入式微处理器
（MPU）
嵌入式片上系统（System On Chip）

## Slide 28
嵌入式微处理器（Embedded Microprocessor Unit，EMPU）
以通用处理器（CPU）为基础。将微处理器装配在专门设计的电路板上，只保留和嵌入式应用有关的功能；外接电路必须包括ROM、RAM、总线接口、各种外设等器件；Am186/88、386EX、SC-400、PowerPC、68000、MIPS、ARM系列等
嵌入式微控制器（Microcontroller Unit，MCU）
嵌入式微控制器又称单片机，是将整个计算机系统浓缩集成到一块芯片中。一般以某一种微处理器内核为核心，芯片内部集成ROM/EPROM、RAM、总线、总线逻辑、定时/计数器、WatchDog、I/O、串行口、脉宽调制输出、A/D、D/A、Flash、RAM、EEPROM等各种必要功能和外设。8051、P51XA、MCS-96/196/296、C166/167、MC68HC05/11/12/16
嵌入式DSP处理器（Embedded Digital Signal Processor，EDSP）
嵌入式DSP处理器有两个发展来源，一是DSP处理器经过单片化、EMC改造、增加片上外设成为嵌入式DSP处理器，TI的TMS320C2000/C5000等属于此范畴；二是在通用单片机或SOC中增加DSP协处理器，例如Intel的MCS-296和Infineon(Siemens)的TriCore。
嵌入式片上系统（System On Chip）

## Slide 29: 嵌入式处理核实例
电子温度计——无处理器
数字温度计-LSI、VLSI
太阳能温度控制器计-单片机
红外成像仪-嵌入式微处理器

## Slide 30: 外围硬件设备（1/2）
片外总线：连接系统各个部件，进行互连和传输信息的信号线。
  ESIA总线、SCSI总线、PCI总线
  AMBA总线：ARM研发的总线规范
  专用总线
    CompactPCI总线：工业控制
    CAN总线：汽车电子总线
    1553B总线：航空工业总线
电子盘：采用flash芯片存储数据，体积小、功耗低、抗震
  DOC：Disk on Chip
  DOM：IDE电子盘
  CF：CompactFlash
  SM：Smart Media
  MS：Memory Stick
  SSD：RAID方式的FLASH

## Slide 31: 外围硬件设备（2/2）
I/O设备
  A/D、D/A
  中断控制器
  UART
  LCD
通讯设备
  有线通讯：IEEE1394、USB
  无线通讯：IrDA、Bluetooth、802.11b/g

## Slide 32: 嵌入式操作系统
嵌入式Linux
Windows CE
Symbian
Android
uC/OS-II
VxWorks
iOS
QNX, Palm OS, LynxOS…

## Slide 33
嵌入式实时操作系统
典型的嵌入式实时操作系统（RTOS）
  近200种操作系统，VxWorks、QNX、WinCE、PalmOS
  面向SOC的操作系统：Symbian的Epoc、Express Logic的ThreadX、ATI的Nucleus
  开放源码的操作系统：Linux系列、uC/OS
典型性能指标
  内核大小：几K～几百K；
  调度时间片：1ms；
  实时任务响应时间：20～40微妙
  一般任务响应时间：20微妙～几百毫秒

## Slide 34
混合编程模式
嵌入式软件经常需要直接控制外设、进行寄存器操作等，因而较多使用高级语言、汇编语言混合编程：
嵌入式汇编
直接汇编调用
汇编调用C语言

## Slide 35
固定内存地址访问
嵌入式系统经常要求去访问某特定的内存位置，如：
unsigned short x;
unsigned short *io_regs;
io_regs = (unsigned short *)0x400000000;
x = *io_regs[10];

## Slide 36
存储限定符volatile
编译器优化工作的一个假设
在多任务共享变量、中断与任务共享变量时，必须使用volatile限定符，强制读取内存中的值。
void main(void)
{
volatile int *p_status;
int *p_data;
p_status = (int *)0x4001;
p_data = (int *)0x4000;
do {
} while((*p_status & 0x01) == 0);
……
}

## Slide 37
代码共享与可重入
在嵌入式系统中，多个任务使用子程序的一个单一拷贝是很常见，这些子程序称为共享代码。
由于实时系统的任务是可抢占的，因而必须保证共享代码同时被几个任务调用而不发生冲突，这就是代码的可重入。
char * strcpy (char *des, const char *src)
{
static char *save = des;
while ((* des++ = * src++) != ‘\0’);
return (save);
}
任务1
执行时间
优先级
任务2
strcpy
strcpy
任务1
strcpy

## Slide 38
按位操作
嵌入式系统经常要求对变量或寄存器进行位操作。
例如：给定一个整型变量a，写两段代码，第一个设置a的bit 3，第二个清除a的bit 3。在以上两个操作中，要保持其它位不变。
#define BIT3 (0x1 << 3)
void set_bit3(int *a)
{
*a |= BIT3;
}
void clear_bit3(int *a)
{
*a &= ～BIT3;
}

## Slide 39
看门狗定时器
对于要求高可靠性的嵌入式应用场合，系统往往提供看门狗（WATCHDOG）机制，以防止用户程序进入死循环。
程序能够生成一个看门狗，并交付执行动作，如果应用程序在指定的时间内不能将看门狗置位，将触发指定的程序。
看门狗执行动作包括：系统重启、任务重启、跳出循环

## Slide 40
提纲
嵌入式系统概念
嵌入式系统发展历程
嵌入式系统构成要素
嵌入式应用领域

## Slide 41: 计算机系统的创新：桌面计算机
平板计算机
个人电脑
ModBook 平板电脑
Toshiba平板电脑
ClickStart My First Computer
Viewsonic无
线遥控平板
人人电脑计划(OLPC)
「双屏幕」笔记本电脑

## Slide 42: 计算机系统的创新： UMPC
Ultra-Mobile PC
  网络、GPS、键盘或屏幕手写
Netbook
MID: Mobile Internet Device
HTC Athena
大同UMPC
Sony

## Slide 43
嵌入式技术的应用－手机
韩国电信手机/电视遥
控器二合一产品
Sony Ericsson超小型手机电
脑手机放在底座上成为电脑
Nokia手机户外音响
内置 DVB-H 移动电视手机
普通手机
智能手机
  与PDA结合

## Slide 44
智能家居
智能家电
Roto-Rooter公司马桶
组合笔记本/ipod/冰
箱/Xbox360/健身
高科技的捕鼠器
遮断红外线光束掉下笼子
DangerBomb 闹钟
不起床就爆炸啰
配备电子食谱
的锅铲coo.boo
智能型垃
圾桶 i.Master
浙江大学显示营养智能果汁机
嵌入式技术的应用－智能家居

## Slide 45: 嵌入式技术的应用－PDA
个人信息助理
掌上电脑
PDA 手机 + GPS 导航＝ Dopod U1000，且支持SkyPE
Map-Star的GPS定位设备
华硕GPS导航器
SONY GPS导航器
Nokia 6110 四频 HSDPA / GPS 导航器

## Slide 46: 嵌入式技术的应用－PMP
Portable Media Player
iLuv可即时将视频录制到iPod/
闪存卡上，与以前技术相反
Sony家用影音综合设备
XtremeMac开发的iPod音箱
IPEVO支持Skype电话
Nike的
iPod 帽
Meizu M8
Ipod nano
Archos带
Wifi的704

## Slide 47: 嵌入式技术的应用－办公用品
录音笔
FLY数字笔
  能“看懂”在专用纸上所写的内容
  能“阅读”写作和纠正语法错误
  完成简单的算术运算
  将英文互相翻译成西班牙文等
Genius数字便笺
  存储100页便笺
  2000LPI分辨率
  32MB板载内存
  可通过USB连接电脑
  笔迹识别软件
Polymer Vision手机书

## Slide 48: 嵌入式技术的应用－手表
Martin Frey手表
  日程表
  和手机联动
  获取网络连接和GPS定位信息
手表手机：M300
  1英寸的显示屏
  USB接口
  可播放音乐
  支持蓝牙
Nike的Speed+手表
  结合 iPod 和运动计测
韩国防性罪犯的电子手镯
  可追踪罪犯的定位和坐标
爱国者视频MP4手表

## Slide 49: 嵌入式技术的应用－运动玩具游戏
GTX公司定位的运动跑鞋
  内置的GPS接收器和可充电电池
遥控蜻蜓
次世代三大主流
  三款主机Xbox 360，WII，PS3
GameCube
XboX360
PS3
Wii, 手柄, 手套, 枪

## Slide 50: 嵌入式技术的应用－摄像器材
数码相机
DV

## Slide 51: 嵌入式技术的应用－多媒体终端
IP电话
视频会议
可视电话
基于视频电话
的小型视频会
议系统(MCU)
语音识别电话
基于H.323协议族
的网络视频电话

## Slide 52: 嵌入式技术的应用－家庭音响
引入计算机技术的音响
配备B&O与Core 2 Duo的P.Guerra家庭影院
Sonos ZP80无线音响
LG HD DVD/蓝光播放器
Motorola支持M卡的 HD DVR 录像机
iPhone

## Slide 53: 嵌入式技术的应用－电视
高清电视
数字电视
立体显示技术
LG内置数字录像机的 LCD TV
AppleTV:
Intel Pentium M 1.0 GHz
2MB of L2 高速缓存
nVidia G72M 显示卡
64MB DDR2 内存
内置的 40GB 硬盘
播放 iTunes
能输出 1080p 高画质
影像的 iPod Dock
数字电视机顶盒

## Slide 54: 嵌入式技术的应用－通讯设备
有计算机能力的各种通讯设备
路由器/交换机/防火墙等
Buffalo 路由器 / USB 网卡套装
VPN产品
千兆网关防火墙

## Slide 55: 嵌入式技术的应用－仪器仪表
DCG (动态心电图仪)
便携式多参数监护仪
中医指套传感器脉象虚拟仪器
推拿手法测试仪
电动机故障状态监测保护系统
监控仪
手持仪

## Slide 56: 嵌入式技术的应用－交通相关
汽车电子
  处理器个数可达三位数
  车载
    娱乐，定位等
  车控
    ABS、EBD等
其他
中国版月球车
汽车立体声音
响HD Radio扩展包
改装遮阳板 DVD / TV / MP3

## Slide 57: 嵌入式技术的应用－军工
武器控制系统
数字化单兵系统
  有苛刻要求
    尺寸和重量
    功率消耗
    震动和冲击
    温度和湿度
21世纪部队旅及旅以下作战指挥系统
夜视扫描、全球定位、指挥通信

## Slide 58: 嵌入式技术的应用－新兴硬件
GPS/蓝牙双拼模块芯片
龙芯2号增强型处理器芯片
Intel进入
二十倍数
时代，五
年后给我
们八十核
心处理器
服用的 RFID 芯片
Intel Tolapai计划要把南北桥做在芯片中

## Slide 59: 嵌入式系统案例分析：嵌入式视频服务器
无需使用完整的计算机
需要的功能分析
  音视频采集，压缩
  网络功能
  存储
硬件系统
  处理器
  存储器
  外存
  采集设备
  网卡
软件系统
  视频采集、压缩、传输
  网络交互

## Slide 60: 移动警务协同工作系统

## Slide 61: 移动警务协同工作系统：信息流

## Slide 62: 移动警务协同工作系统：数据平台

## Slide 63: 移动警务协同工作系统：现场实时

## Slide 64: 移动警务协同工作系统：现场处理
嵌入式移动数据库

## Slide 65: 作业
1，请给出一种你感兴趣的嵌入式设备，从功能，性能，组成等方面说明它的特点。

## Slide 66: 第1讲结束
谢谢!